МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| СОГЛАСОВАНО Уполномоченный представитель трудового коллектива МКУ «Гражданская защита ЗГО» Е.С. Бобылева «01» июля 2015г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа» С.А. Кухлевский «01» июля 2015г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 9

по охране труда  для водителя автомобиля

г. Златоуст

2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ №9

по охране труда  для водителя автомобиля

I.Общие требования безопасности

1. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем во время работы, об ухудшении состояния своего здоровья и здоровья подчинённых, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

2. К управлению автомобилем допускаются лица, имеющие соответствующее водительское удостоверение, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

3. Водитель, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не должен приступать к работе.

4. Водитель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, меры пожарной безопасности и строго соблюдать инструкцию по охране труда.

5.  Водитель должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

- вывешенный автомобиль или его агрегаты;

-горячая вода и пар;

- легковоспламеняющиеся вещества;

-газы и другие токсичные вещества;

-этилированный бензин;

-оборудование, инструмент, приспособления;

-падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из кабины и передвижении по территории.

6. Автомобиль, вывешенный только подъемным механизмом, представляет собой большую опасность, так как может упасть и придавить водителя.

7. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают ожоги.

8. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.

9. Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, этилмеркаптан и другие), попадая через органы дыхания в организм человека, приводят к тяжелым отравлениям.

10. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании его паров, загрязнении им тела, попадании его в организм с пищей или питьевой водой.

11. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности приводят к травмам.

12. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми водитель не обучен и не проинструктирован.

13. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

14. Замеченные при работе на линии неисправности автомобиля, водитель должен попытаться исправить собственными силами, а при невозможности - сообщить непосредственному руководителю и вызвать техпомощь.

15. Водитель обязан знать и соблюдать правила личной гигиены:

-приходить на работу в чистой одежде и обуви;

-постоянно следить за чистотой тела, рук, волос;

-мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными предметами, по окончании работы.

16. За нарушение (невыполнение) требований нормативных актов об охране труда водитель привлекается к дисциплинарной, а в соответствующих случаях, материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

17. На рабочем месте водитель получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: обучение устройству и правилам эксплуатации используемого оборудования; проверку знаний по электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

18. Во время работы водитель проходит повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте (не реже 1 раза в 3 месяца).

II. Требования безопасности перед началом работы

19. Водителю следует:

-   перед началом работы надевать чистую специальную одежду, менять ее по мере загрязнения;

- застегнуть одетую специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

20. Перед выездом на линию водитель должен:

- пройти предрейсовый медосмотр;

- получить путевой лист и инструктаж об условиях работы на линии;

-проверить техническую исправность и укомплектованность автомобиля и получить соответствующую отметку в путевом листе. При осмотре особое внимание обратить на:

-исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, дверей кабины, салона, отопительного устройства, запоров бортов, глушителя и плотность его соединений и т.д.;

-отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости;

-давление воздуха в шинах и их исправность;

-надлежащую укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарем и их исправность.

21. Перед пуском двигателя водитель должен:

-отключить и отсоединить элементы подогрева;

-затормозить автомобиль стояночным тормозом;

-поставить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение;

-проверить герметичность системы питания.

22. Водителю запрещается:

-производить пуск двигателя путем буксировки;

-подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем;

-эксплуатировать автомобили со снятым воздушным фильтром.

III. Требования безопасности во время работы

23. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией  и по которой прошел  инструктаж по охране труда и к которой допущен.

24. При работе на линии водитель должен:

- начинать движение автомобиля, только убедившись в отсутствии помех на пути движения;

-перед выходом из кабины выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств, как в попутном, так и во встречном направлении. Не прыгать из кабины;

- после выхода из кабины, в случае, если автомобиль остановлен на участке дороги, имеющем уклон (даже незначительный), подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки);

- своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать попадания на них масла и топлива;

-отдыхать в кабине автомобиля только при неработающем двигателе, так как в противном случае это может привести к отравлению оксидом углерода, содержащимся в отработавших газах автомобиля;

-перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создаст опасности, и что поблизости нет людей;

-открывать пробку радиатора на горячем двигателе в рукавице или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего;

-заправку автомобиля топливом производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочных пунктов;

-для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин ртом через шланг запрещается;

-в зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении неисправности в пути работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц;

-при заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты брать только в рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела;

-получить дополнительный инструктаж от работодателя при направлении на работу в отрыве от основной базы, на ледовых дорогах, переправах через водоемы и в условиях бездорожья в соответствии с действующими "Правилами по охране труда на автомобильном транспорте";

-при остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости включать габаритные или стояночные огни автомобиля;

-при вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для проведения ремонта выставить позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь;

-при работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на проезжей части дороги.

25. Водителю запрещается:

-выполнять какие-либо работы по обслуживанию и ремонту автомобиля на расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;

-на заправочном пункте пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине, салоне;

-перевозить в кабине, салоне количество людей, больше чем это указано в паспорте завода-изготовителя;

-допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц, включая пассажиров.

IV.Требования безопасности по окончании работы

26. По окончании работы водитель обязан:

- перед выходом из кабины выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении. Не прыгать из кабины, кузова автомобиля;

- после постановки автомобиля на ночную или длительную стоянку, выключить зажигание и отключить "массу";

- перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом убедиться в отсутствии утечки топлива;

-вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки керосином;

-обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя;

- сдать путевой лист ответственному лицу.

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях

27. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим автомобилем),  должен немедленно сообщить в органы ГИБДД, оказать себе или другим пострадавшим первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия ГИБДД, если это не создает  опасности для окружающих (в случае невозможности сохранить обстановку зафиксировать её документально).

Уполномоченное лицо

по охране труда в порядке совмещения					            Е.С. Бобылева